ROS命令汇总

二、入门概述
1.查看软件包列表
rospack list

2.定位软件包
rospack find package-name

3.tab补全功能
按tab键两次

4.查看软件包下的文件
rosls package-name

5.切换至软件包目录
roscd package-name

6.启动节点管理器
roscore

7.启动节点
rosrun 包名 可执行文件名

8.查看运行节点列表
rosnode list
（节点名与可执行文件名不同）

9.查看节点信息
rosnode info node-name
（话题列表、服务列表、进程标识符、连接）

10.终止节点
rosnode kill节点名

11.在节点管理器中删除节点
rosnode cleanup

12.查看节点间的连接关系
rqt_graph
（可微调连接图）

13.查看当前活跃话题
rostopic list

14.查看话题中的消息内容
rostopic echo 话题名

15.测量每秒发布消息的数量
rostopic hz 话题名

16.测量每秒发布消息所占的字节数
rostopic bw 话题名

17.查看话题信息
rostopic info 话题名
（包括消息类型、订阅者、发布者）

18.查看消息类型
rosmsg show 类型名

19.用命令行发布消息
rostopic pub -r 频率 话题名 消息类型 消息内容
（-1，-l，-f）

20.问题检查
roswtf

三、编写ROS程序
1.创建工作区
mkdir 工作空间名
（在工作空间下创建src）

2.创建功能包
在src下
catkin_create_pkg 包名
（包名只允许小写字母、下划线、数字，且以小写字母开头）

3.在功能包文件夹下添加.cpp源程序
一般源程序包括：
3.1 头文件声明：#include<ros/ros.h>……
3.2 起始处：ros::init(argc,argv,”节点默认名”);
3.3 注册节点：ros::NodeHandle nh;

4.编译程序
4.1 声明依赖库：
CMakeLists.txt中加入：find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS package-names)

package.xml中加入：
<build_depend>package-name</build_depend>
<run_depend>package-name</run_depend>
4.2 声明可执行文件
CMakeLists.txt中加入：
add_executable(executable-name source-files)
target_link_libraries(executable-name ${catkin_LIBRARIES})
4.3 编译
在工作区文件下：catkin_make
4.4 执行脚本文件
source devel/setup.bash

5.执行程序
roscore
打开另外一个终端：rosrun 包名 可执行文件名

6.发布消息节点程序
6.1 消息类型声明：#include <package_name/type_name.h>
6.2 创建发布者对象：ros::Publisher pub = node_handle.advertise<message_type>(topic_name, queue_size);
6.3 创建消息并填充：如：geometry_msgs::Twist msg;……
6.4 发布消息：pub.publish(msg);
……

7.编译发布节点程序
声明消息类型依赖库：
CMakeLists.txt中加入：find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS package-names)
package.xml中加入：
<build_depend>package-name</build_depend>
<run_depend>package-name</run_depend>
声明可执行文件、编译……

8.订阅节点程序：
8.1 编写回调函数：
void function_name(const package_name::type_name &msg)
{. . .}
（收到消息后调用该函数）
8.2 创建订阅者对象：ros::Subscriber sub = node_handle.subscribe(topic_name,queue_size, pointer_to_callback_function);
8.3 给ROS控制权
ros::spinOnce();或
ros::spin();

四、日志消息
1.日志的严重级别
DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL

2.生成日志消息
2.1 ROS_DEBUG_STREAM(massage);
2.2 ROS_DEBUG_STREAM_ONCE(massage);
2.3 ROS_DEBUG_STREAM_THROTTLE(interval,massage);
（以上消息为C++标准输出流，若要printf，则去掉STREAM即可）

3.查看日志消息
3.1 控制台：格式化控制台消息，设置ROSCONSOLE_FORMAT环境变量，一般有：
[${severity}] [${time}]: ${message}、${file}、 ${line}、${function}、${node}
3.2 话题rosout
查看消息内容：rostopic echo /rosout或rqt_console
3.3 日志文件
文件名：~/.ros/log/run_id/rosout.log，run_id为标识码
查找标识码：查看roscore的输出setting /run_id to run_id 或 rosparam get /run_id
查看日志消耗空间：rosclean check
清除日志：rosclean purge

4.设置日志级别
4.1 命令行：rosservice call /node-name/set_logger_level ros.package-name level（节点启动后）
4.2 图形界面：rqt_logger_level
4.3 C++代码：
#include <log4cxx/logger.h>
. . .
log4cxx::Logger::getLogger(ROSCONSOLE_DEFAULT_NAME)->setLevel(
ros::console::g_level_lookup[ros::console::levels::Debug]
);
ros::console::notifyLoggerLevelsChanged();

五、计算图源（节点、话题、服务、参数）命名
1.全局名称：/a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l
命名空间、基本名称

2.相对名称：前面无“/”
为每个节点设置默认命名空间，方便移植。
2.1 _ _ns:=default-namespace
2.2 Export ROS_NAMESPACE=default-namespace

3.私有名称：～私有名称，以节点名作为命名空间
4.匿名名称：在节点后加文本，使得可以启动节点的多个副本而没有命名冲突
请求匿名名称：ros::init(argc, argv, base_name, ros::init_options::AnonymousName);

六、启动文件
1.执行启动文件
roslaunch 包名 启动文件名

2.请求启动文件的详细信息
roslaunch -v 包名 启动文件名

3.创建启动文件
启动文件存储在功能包目录下。
1 <launch>
2 <node
3 pkg="turtlesim "//包名
4 type="turtlesim_node"//消息类型名
5 name="turtlesim "//节点名
6 respawn="true "//节点意外停止时重新启动
7 />
8 <node
9 pkg="turtlesim "
10 type="turtle_teleop_key"
11 name="teleop_key"
12 required="true "//必要节点，该节点停止时，其余所有节点均停止
13 launch −prefix="xterm −e"//命令行前缀，可为节点打开独立的终端窗口，一般用于需要控制台输入的节点
14 />
15 <node
16 pkg="agitr "
17 type="subpose"
18 name="pose_subscriber "
19 output="screen "//在控制台输出信息或roslaunch –screen package-name launch-file-name控制台显示所有节点输出
20 />
21 </launch>

输出会被保存到以下文件中：
~/.ros/log/run_id/node_name-number-stout.log

4.为节点设置默认命名空间
在启动文件的每个结点下加入：ns=”namespace”;

5.创建重映射（将原名称换为新名称）
5.1 命令行启动节点时，在rosrun命令后添加：original-name := new-name
5.2 启动文件启动节点时
顶层：<remap from=”original-name”to ”new-name”/>
节点下：
<node node-attributes>
<remap from=”original-name”to ”new-name”/>
</node>

6.启动文件中包含其它启动文件
<include file=”path-to-launch-file”>或
<include file=”$(find package-name)/launch-file-name”>或
<include file=”...” ns=”namespace”/>

7.启动参数
7.1 声明参数：<arg name=”agr-name”>
7.2 参数赋值：
命令行：roslaunch package-name launch-file-name arg-name:=arg-value
启动文件：
<arg name=”arg-name” default=”arg-value”/>//可被命令行覆盖 或
<arg name=”arg-name” value=”arg-value”/>
7.3 获取参数值：$(arg arg-name)
7.4 向包含的启动文件发送参数值：
<incluce file=”path–to-launch-file”>
<arg name=”arg-name” value=”$(arg arg-name)”/>//第一个为包含文件参数名，第二个为该文件参数名
...
</include>

8.创建组
8.1 组内的所有节点使用同一命名空间
<group ns=”namespace”/>
...
</group>
8.2 有条件的使能或禁用组内节点
<group if=”0 or 1”/>//或者unless=”1or0”
</group>